## Slide 1
01
DOE
Планирование
эксперимента
и оптимизация
От факторного скрининга до подтверждения оптимума
x → эксперимент → модель → решение
Лекция · 30 слайдов

## Slide 2
02
ВВЕДЕНИЕ
КАРТА ЛЕКЦИИ
Цикл планирования эксперимента
1
Надёжность
рандомизация, блоки, повторы
2
Скрининг
полные и дробные факторные планы
3
Локальная модель
поверхность отклика и CCD
4
Решение
ограничения и несколько откликов
Каждая модель действует в области, которую покрывают экспериментальные точки

## Slide 3
03
ОСНОВЫ
ТРИ ИСТОЧНИКА НАДЁЖНОСТИ
Рандомизация, блокирование и повторности
01
Рандомизация
Ослабляет связь эффекта с неизвестными временными и пространственными трендами
02
Блокирование
Выносит известный источник неоднородности из остаточной ошибки
03
Повторности
Дают оценку чистой ошибки и повышают точность оценок
Notes: NIST DOE overview and randomized blocks: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm ; https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

## Slide 4
04
ОСНОВЫ
ПОРЯДОК ОПЫТОВ
Рандомизация защищает от тренда выполнения
Chart: порядковый номер опыта
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
дрейф процесса | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
наблюдения после рандомизации | 61 | 65 | 63 | 69 | 62 | 67 | 70 | 64 | 68 | 66 | 72 | 69
Фиксированный порядок
Эффект фактора может совпасть с прогревом оборудования или изменением сырья.
Случайный порядок
Дрейф распределяется между комбинациями факторов и проявляется в остатках.
Notes: График иллюстративный. Рандомизация не устраняет дрейф, а уменьшает систематическое смешение эффекта с порядком выполнения.

## Slide 5
05
ОСНОВЫ
ИЗВЕСТНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ
Блокирование использует сравнения внутри однородных групп
yᵢⱼ = μ + τᵢ + bⱼ + εᵢⱼ
Кандидаты в блоки
Правило анализа
день или смена
партия сырья
оператор или участок
каждое лечение присутствует в каждом блоке
порядок внутри блока случаен
сравнение лечения учитывает эффект блока
Блокирование уменьшает MSE только тогда, когда блок действительно объясняет вариацию
Notes: NIST Randomized Block Designs: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

## Slide 6
06
ОСНОВЫ
ПОВТОРНЫЙ ОПЫТ ИЛИ ПОВТОРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Повторности оценивают ошибку и повышают точность
Chart: число независимых повторов r
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
относительная SE | 1 | 0.707 | 0.577 | 0.5 | 0.408 | 0.354
Независимый повтор
Процесс запускают заново. Такой повтор отражает воспроизводимость эксперимента.
Технический дубль
Одну пробу измеряют несколько раз. Это оценивает измерительную ошибку, но не заменяет независимый повтор.

## Slide 7
07
ОСНОВЫ
РАБОЧАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
План начинается с цели и области факторов
1
Цель
сравнение, скрининг или оптимизация
2
Факторы
диапазоны, ограничения, управляемость
3
План
структура точек, блоки, повторы
4
Анализ
модель, остатки, подтверждающие опыты
xᵢ = (Xᵢ − X₀) / ΔX
Кодированные уровни упрощают сравнение эффектов и построение плана.
Notes: NIST design selection workflow: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri33.htm

## Slide 8
08
РАЗДЕЛ
01
Факторные планы
Полный перебор комбинаций и экономные дробные планы

## Slide 9
09
ФАКТОРНЫЕ ПЛАНЫ
ВСЕ КОМБИНАЦИИ ТРЁХ ФАКТОРОВ
Полный факторный эксперимент 2³
Опыт | A | B | C | AB | AC | BC | ABC
1 | −1 | −1 | −1 | +1 | +1 | +1 | −1
2 | +1 | −1 | −1 | −1 | −1 | +1 | +1
3 | −1 | +1 | −1 | −1 | +1 | −1 | +1
4 | +1 | +1 | −1 | +1 | −1 | −1 | −1
5 | −1 | −1 | +1 | +1 | −1 | −1 | +1
6 | +1 | −1 | +1 | −1 | +1 | −1 | −1
7 | −1 | +1 | +1 | −1 | −1 | +1 | −1
8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1
Что оценивается
3 главных эффекта
3 двухфакторных взаимодействия
1 трёхфакторное взаимодействие
Число опытов: 2ᵏ
Notes: NIST Full Factorial Designs: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri333.htm

## Slide 10
10
ФАКТОРНЫЕ ПЛАНЫ
НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Взаимодействие меняет эффект одного фактора
Chart: уровень фактора A
| A = −1 | A = +1
B = −1 | 20 | 28
B = +1 | 30 | 22
При B = −1
Переход A от −1 к +1 увеличивает отклик на 8.
При B = +1
Тот же переход уменьшает отклик на 8.
Главный эффект A без AB описывает данные неполно

## Slide 11
11
ФАКТОРНЫЕ ПЛАНЫ
ИЕРАРХИЯ ЭФФЕКТОВ
Модель факторного эксперимента
y = β₀ + β_A A + β_B B + β_C C + β_AB AB + β_AC AC + β_BC BC + β_ABC ABC + ε
Иерархический принцип
Проверка модели
если AB остаётся в модели, A и B тоже остаются
слабые главные эффекты не отменяют сильное взаимодействие
остатки без структуры
оценка чистой ошибки из повторов
lack of fit отделён от случайной ошибки
Notes: NIST DOE model guidance: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section4/pri43.htm

## Slide 12
12
ФАКТОРНЫЕ ПЛАНЫ
ГЕНЕРАТОР C = AB
Полуреплика 2³⁻¹ экономит опыты ценой смешения эффектов
I = ABC
A ↔ BC B ↔ AC C ↔ AB
Полный план
8 опытов
Полуреплика
4 опыта
Цена экономии
Эффекты в одной alias-группе нельзя разделить без дополнительных опытов.
Дробный план требует содержательного предположения о пренебрежимо малых взаимодействиях
Notes: NIST Fractional Factorial Designs: https://itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri334.htm

## Slide 13
13
ФАКТОРНЫЕ ПЛАНЫ
ДРОБНЫЕ ПЛАНЫ
Разрешение определяет допустимую интерпретацию
Разрешение | Главные эффекты | Двухфакторные взаимодействия | Основное применение
III | смешаны с 2FI | смешаны с главными | быстрый скрининг
IV | не смешаны с 2FI | 2FI смешаны друг с другом | скрининг с защитой главных
V | не смешаны с 2FI и 3FI | 2FI разделимы | изучение взаимодействий
Для оптимизации обычно нужен план, который допускает переход к квадратичной модели
Notes: NIST Use of Fractional Factorial Designs: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3345.htm

## Slide 14
14
ФАКТОРНЫЕ ПЛАНЫ
ПЕРЕХОД К ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА
Центральные точки обнаруживают кривизну
Chart: кодированный фактор
| −1 | −0,5 | 0 | +0,5 | +1
линейная модель по краям | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
фактическая кривизна | 70 | 79 | 84 | 79 | 70
Повторы в центре
оценивают чистую ошибку
проверяют кривизну
дают устойчивую базовую точку
Значимая кривизна означает, что модель первого порядка недостаточна

## Slide 15
15
ФАКТОРНЫЕ ПЛАНЫ · PYTHON
ITERTOOLS + STATSMODELS
Python: полный факторный план и модель взаимодействий
from itertools import product
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
design = pd.DataFrame(
product([-1, 1], repeat=3),
columns=['A', 'B', 'C'],
)
run_order = pd.concat([design, design], ignore_index=True)
run_order = run_order.sample(frac=1, random_state=42)
run_order['y'] = y_obs # результаты 16 опытов
model = smf.ols('y ~ A * B * C', data=run_order).fit()
print(model.summary())
Перед запуском
перемешать строки плана
добавить столбец блока при необходимости
заранее определить повторы
Код строит матрицу плана. Физический эксперимент по-прежнему требует рандомизации

## Slide 16
16
РАЗДЕЛ
02
Поверхности отклика
Квадратичные модели и центрально-композиционные планы

## Slide 17
17
ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА
ВТОРОЙ ПОРЯДОК
Квадратичная модель описывает локальную кривизну
ŷ = β₀ + Σβᵢxᵢ + Σβᵢᵢxᵢ² + Σβᵢⱼxᵢxⱼ
βᵢ
наклон
направление локального изменения
βᵢᵢ
кривизна
наличие максимума, минимума или седла
βᵢⱼ
взаимодействие
поворот контуров относительно осей
Полином второго порядка служит локальным приближением процесса
Notes: NIST Response Surface Designs: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri336.htm

## Slide 18
18
ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА
ПРИМЕР ПОВЕРХНОСТИ
Контуры показывают направление улучшения и положение стационарной точки
x₂\x₁ | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5
1.5 | 51.5 | 61.8 | 69.0 | 73.3 | 74.5 | 72.8 | 68.0
1 | 57.0 | 67.0 | 74.0 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 72.0
0.5 | 60.0 | 69.8 | 76.5 | 80.3 | 81.0 | 78.8 | 73.5
0 | 60.5 | 70.0 | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.0 | 72.5
-0.5 | 58.5 | 67.8 | 74.0 | 77.3 | 77.5 | 74.8 | 69.0
-1 | 54.0 | 63.0 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 69.0 | 63.0
-1.5 | 47.0 | 55.8 | 61.5 | 64.3 | 64.0 | 60.8 | 54.5
Стационарная точка
x₁* = 0,36
x₂* = 0,34
Прогноз максимума
ŷ ≈ 81,23
Подтверждающий опыт нужен даже для внутренней точки
Notes: Иллюстративная модель: y=80+4x1+3x2−6x1²−5x2²+x1x2. Стационарная точка рассчитана из градиента модели.

## Slide 19
19
ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА
ФАКТОРНЫЕ, ЗВЁЗДНЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Центрально-композиционный план добавляет точки для оценки кривизны
Chart: x₂
| -1 | -1 | 1 | 1
факторные | -1 | 1 | -1 | 1
звёздные | 0 | 0 | -1.414 | 1.414
центр | 0 | 0 | 0 | 0
Состав CCD
факторная часть оценивает линейные эффекты и взаимодействия
звёздные точки оценивают квадратичные члены
центральные повторы дают чистую ошибку
Для ротатабельного полного CCD: α = (2ᵏ)¹⁄⁴
Notes: NIST Central Composite Designs: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3361.htm

## Slide 20
20
ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА
CCC, CCI И CCF
Вариант CCD выбирают по допустимой области
Chart: 
| -1 | -1 | 1 | 1
факторные | -1 | 1 | -1 | 1
звёздные | 0 | 0 | -1.414 | 1.414
центр | 0
CCC
звёздные точки за кубом
Chart: 
| -1 | -1 | 1 | 1
факторные | -1 | 1 | -1 | 1
звёздные | 0 | 0 | -1 | 1
центр | 0
CCI
факторная часть сжата
Chart: 
| -1 | -1 | 1 | 1
факторные | -1 | 1 | -1 | 1
звёздные | 0 | 0 | -1 | 1
центр | 0
CCF
звёздные точки на гранях
CCC покрывает больше пространства. CCI и CCF применяют, когда выход за исходные границы невозможен.
Notes: NIST Central Composite Designs compares circumscribed, inscribed and face-centered CCD: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3361.htm

## Slide 21
21
ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА · PYTHON
STATSMODELS
Python: квадратичная модель и прогноз на сетке
import statsmodels.formula.api as smf
model = smf.ols(
'y ~ x1 + x2 + I(x1**2) + I(x2**2) + x1:x2',
data=df,
).fit()
grid['y_hat'] = model.predict(grid)
prediction = model.get_prediction(grid).summary_frame()
Что проверить
остатки и lack of fit
ширину интервала прогноза
положение точки относительно области плана
Оптимизатор должен получать прогноз модели, а не сырые коэффициенты

## Slide 22
22
РАЗДЕЛ
03
Специальные планы
Смеси, ограничения и алгоритмический выбор точек

## Slide 23
23
ПЛАНЫ ДЛЯ СМЕСЕЙ
ТРЕУГОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ ТРЁХ КОМПОНЕНТОВ
В смеси компоненты связаны условием суммы
Chart: 
| 0 | 1 | 0.5 | 0
граница | 0 | 0 | 0.866 | 0
вершины | 0 | 0 | 0.866
центр | 0.289
x₁ + x₂ + x₃ = 1
0 ≤ xᵢ ≤ 1
E(y) = Σβᵢxᵢ + Σβᵢⱼxᵢxⱼ
В обычной смеси свободный интерсепт не оценивается отдельно, потому что сумма долей постоянна.
Notes: NIST Mixture Designs: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section5/pri54.htm

## Slide 24
24
ПЛАНЫ ДЛЯ СМЕСЕЙ
ВЫБОР ТОЧЕК
Simplex-centroid и constrained mixture покрывают разные области
Chart: 
| 0 | 1 | 0.5 | 0
граница | 0 | 0 | 0.866 | 0
simplex-centroid | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0.433 | 0.433 | 0.289
Chart: 
| 0.24 | 0.76 | 0.68 | 0.46 | 0.24
допустимая граница | 0.12 | 0.12 | 0.52 | 0.69 | 0.12
точки | 0.12 | 0.12 | 0.52 | 0.69 | 0.28 | 0.32
Simplex-centroid
Ограниченная область
Notes: NIST Simplex-Centroid Designs: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section5/pri543.htm ; constrained mixtures: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section5/pri54.htm

## Slide 25
25
ОГРАНИЧЕННЫЕ ПЛАНЫ
НЕДОПУСТИМЫЕ КОМБИНАЦИИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ДО ОПТИМИЗАЦИИ
Ограничения формируют фактическую область эксперимента
Типичные ограничения
Последствия для плана
нижние и верхние границы факторов
сумма ресурсов или долей
безопасность и технологическая совместимость
дискретные настройки оборудования
классическая ортогональность может исчезнуть
часть эффектов оценивается коррелированно
нужен явный candidate set
проверяется точность прогноза во всей области
Оптимум модели имеет смысл только внутри допустимой области
Notes: NIST on cases where classical designs do not work: https://itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section5/pri51.htm

## Slide 26
26
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИКА
D-оптимальный план выбирает информативное подмножество кандидатов
Chart: x₂
| -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1
candidate set | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
выбранные точки | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0
max det(XᵀX)
сначала задают модель
далее формируют допустимый набор кандидатов
алгоритм выбирает заданное число опытов
результат зависит от модели и candidate set
D-оптимальность уменьшает обобщённую дисперсию оценок коэффициентов
Notes: NIST D-Optimal Designs: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section5/pri521.htm

## Slide 27
27
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ГРАНИЦА ПАРЕТО
Несколько откликов создают компромисс
Chart: выход продукта
| 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30
допустимые режимы | 74 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 | 87.2
граница Парето | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 87 | 87.2
D = (d₁ᵂ¹ · d₂ᵂ² · … · dₘᵂᵐ)¹⁄Σʷ
Желательность
Каждый отклик переводится в шкалу 0…1. Геометрическое среднее обнуляется, если один критерий неприемлем.
Веса и пороги задаются до поиска решения
Notes: NIST Multiple Response Desirability: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section5/pri5522.htm

## Slide 28
28
ОПТИМИЗАЦИЯ · PYTHON
SCIPY.OPTIMIZE
Python: оптимизация желательности в границах плана
import numpy as np
from scipy.optimize import differential_evolution
def desirability(x):
y1 = model_yield.predict(x)
y2 = model_energy.predict(x)
d1 = np.clip((y1 - 75) / (85 - 75), 0, 1)
d2 = np.clip((30 - y2) / (30 - 15), 0, 1)
return np.sqrt(d1 * d2)
result = differential_evolution(
lambda x: -desirability(x),
bounds=[(-1, 1), (-1, 1)],
rng=42,
)
Ограничения
bounds совпадают с исследованной областью
недопустимые режимы исключаются
решение проверяется подтверждающим опытом
Оптимизируется прогноз, поэтому ошибка модели остаётся частью решения
Notes: SciPy differential_evolution documentation: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.differential_evolution.html

## Slide 29
29
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
СКРИНИНГ, ДВИЖЕНИЕ И ЛОКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Область оптимума уточняется последовательностью небольших экспериментов
Chart: x₂
| -1.2 | -0.8 | -0.35 | 0.1 | 0.35 | 0.42
путь уточнения | -0.9 | -0.5 | -0.2 | 0.12 | 0.28 | 0.32
локальный CCD | 0.32 | 0.32 | -0.28 | 0.92 | 0.32
1
Скрининг
выбрать важные факторы
2
Первый порядок
оценить направление улучшения
3
Новая область
перенести центр и построить CCD
4
Подтверждение
проверить режим независимыми опытами
Notes: NIST Iterative Nature of DOE: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section2/pri223.htm ; steepest ascent step length: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section5/pri5513.htm

## Slide 30
30
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОДЕЛИ
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ
Прогноз вне исследованной области требует нового эксперимента
Chart: прогноз отклика
| -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
модель | 52 | 64 | 74 | 80 | 82 | 80 | 74 | 64 | 52
область данных | 74 | 80 | 82 | 80 | 74
Внутри области
Интерполяция опирается на точки вокруг прогноза. Неопределённость всё равно нужно учитывать.
За границей
Экстраполяция продолжает форму полинома без экспериментальной опоры. Такой режим считается гипотезой.
Новый режим подтверждается независимыми опытами и становится центром следующего плана
Notes: NIST cautions that local model quality near design points does not guarantee distant extrapolation. Confirmation runs are required: https://itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section5/pri5998.htm