## Slide 1
От лаборатории к производству
Часть 2. Мониторинг, цифровой двойник и следующий опыт
01 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 2
Результат занятия
Мониторинг
Отличать спецификацию от контрольной границы процесса.
Модель
Назвать состояние, измерение и обновление цифрового двойника.
Решение
Выбрать следующий опыт с учётом риска и информации.
02 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 3
Продолжение учебного кейса
Данные
Десять партий SiO₂ и ряды pH, T, подачи.
Событие
После пятой партии вырос средний измеренный размер.
Вопрос
Дрейф процесса, смена сырья или смещение датчика?
Оговорка
Числа и сценарий синтетические.
03 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 4
Спецификация и контрольные границы
Спецификация
Контрольные границы
Внешнее требование к продукту по согласованной методике; пример: 105–130 нм.
Оценка поведения стабильного процесса. Их получают по историческим данным, не из допуска.
04 / 36
Notes: NIST/SEMATECH e-Handbook, Process or Product Monitoring and Control: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/pmc.htm

## Slide 5
До настройки контрольной карты
База
Выбрать период с известным стабильным режимом.
Исключения
Расследовать известные причины, не удаляя точки автоматически.
Версии
Зафиксировать режим, метод QC и дату действия границ.
Оговорка
Пять партий дают слишком неопределённую рабочую границу.
05 / 36
Notes: NIST/SEMATECH e-Handbook, Process or Product Monitoring and Control: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/pmc.htm

## Slide 6
Простейший сигнал по партии
|xᵢ − μ₀| > 3σ₀
μ₀ и σ₀ оценивают в стабильном базовом периоде.
Правило показывает возможное изменение процесса, а не доказывает брак.
Зависимость и смешение уровней наблюдения меняют свойства сигнала.
06 / 36
Notes: NIST/SEMATECH e-Handbook, Process or Product Monitoring and Control: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/pmc.htm

## Slide 7
Синтетический сдвиг после B05
Chart: 
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10
Размер, нм | 115 | 117 | 114 | 118 | 116 | 124 | 125 | 127 | 123 | 126
В B06 меняется уровень.
Пять точек до B06 недостаточны для надёжной границы.
Расследование начинается с версии режима.
07 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 8
Рациональные подгруппы
Смысл
Группировать измерения при близких условиях.
Пример
Несколько проб одной партии отражают кратковременный разброс.
Граница
Разброс внутри партии не заменяет вариацию между партиями.
08 / 36
Notes: NIST glossary: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/glossary.htm

## Slide 9
Сглаживание малого сдвига: EWMA
zₜ = λxₜ + (1 − λ)zₜ₋₁
При малом λ прошлые наблюдения имеют больший вес.
Контрольные пределы EWMA настраивают отдельно под ложные сигналы.
Автокорреляция и смена рецептуры нарушают простую базовую модель.
09 / 36
Notes: NIST/SEMATECH e-Handbook, Process or Product Monitoring and Control: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/pmc.htm

## Slide 10
Дрейф процесса и дрейф измерения
Процесс
Измерение
Изменение качества подтверждается другой пробой или независимым каналом.
Контрольный стандарт или параллельный датчик смещается вместе с показанием.
10 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 11
Пропуски и выбросы
Пропуск
Сохраняют причину: обслуживание, связь, отключение.
Выброс
Проверяют первичный файл и журнал событий.
Отчёт
Показывают результаты с исходными и обработанными данными.
11 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 12
Мониторинг модели
Вход
Меняется ли диапазон pH, T, сырья?
Выход
Ошибку прогноза считают после независимого QC.
Задержка
До получения QC ошибка выхода неизвестна.
Пересмотр
Новую версию проверяют на следующих партиях.
12 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 13
Утечка при прогнозе
Плохой признак
Размер частиц, измеренный после решения.
Другой риск
Среднее за всю партию при прогнозе в её середине.
Правило
У признака фиксируют момент доступности.
13 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 14
Сигнал и действие
Сигнал
Действие
Карта или модель выделяет партию для проверки.
Подтверждение измерением, разбор причины, решение и проверка результата.
14 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 15
Кому направить тревогу
Повод
Граница, серия сигналов или отказ датчика.
Контекст
Партия, версия процедуры, сила сигнала и качество данных.
Ответ
Ответственный, срок и запись решения.
15 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 16
Цена ошибок мониторинга
Ложная тревога
Повторный анализ, задержка и труд лаборатории.
Пропуск
Риск выпуска вне допуска или падения выхода.
Выбор
Порог проверяют по обоим последствиям и истории партий.
16 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 17
Постановка цифрового двойника
Объект
Физическая система и конкретная задача решения.
Связь
Данные регулярно уточняют состояние модели.
Проверка
Прогноз сопоставляют с независимым наблюдением.
Граница
Статический график модели сам по себе не замыкает цикл.
17 / 36
Notes: NIST Digital Twins for Advanced Manufacturing: https://www.nist.gov/programs-projects/digital-twins-advanced-manufacturing

## Slide 18
Учебный баланс для аппарата
dC/dt = (F/V)(Cᵢₙ − C) − kC
C — усреднённая концентрация в идеализированном объёме.
Уравнение не описывает локальный pH и распределение размеров.
F, V и k требуют физической постановки и оценки по данным.
18 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 19
Состояние и наблюдение
Состояние
Наблюдение
C(t), T(t) и другие внутренние переменные физической модели.
Датчик выдаёт y(t)=h(x(t))+ε(t); смещение и шум оценивают отдельно.
19 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 20
Обновление модели данными
До партии
Версия параметров и прогноз для планового режима.
Во время
Датчики уточняют текущее состояние.
После
Лабораторный QC проверяет прогноз результата.
След
Сохраняют версию модели и использованные для неё данные.
20 / 36
Notes: NIST Digital Twins for Advanced Manufacturing: https://www.nist.gov/programs-projects/digital-twins-advanced-manufacturing

## Slide 21
Калибровка параметров
Разделение
Ранние партии для настройки, поздние — для проверки.
Физика
Параметры ограничены реалистичным диапазоном.
Ошибка
Включают шум датчика и межпартийный разброс.
Идентификация
Хорошая подгонка не доказывает определённость параметров.
21 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 22
Неопределённость прогноза
Источники
Параметры, измерение, начальное состояние и сырьё.
Результат
Интервал для размера или вероятность выхода в допуск.
Решение
Неопределённость влияет на выбор пилотного режима.
22 / 36
Notes: NIST Digital Twins for Advanced Manufacturing: https://www.nist.gov/programs-projects/digital-twins-advanced-manufacturing

## Slide 23
Проверка модели на пилоте
До опыта
Указать диапазон применимости и критерий ошибки.
Проверка
Сопоставить прогноз и новые независимые партии.
Сбой
Отдельно проверить смену масштаба, датчика и рецептуры.
23 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 24
Цикл обратной связи
Этап | Вход | Выход
Оценка | Датчики и события | Состояние
Прогноз | Состояние и режим | Риск качества
Решение | Прогноз и пределы | Проверяемый режим
Проверка | QC новой партии | Обновление модели
24 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 25
Контроль и оптимизация
Контроль
Оптимизация
Поддерживает установленный режим и расследует отклонения.
Выбирает следующий безопасный опыт ради результата или знаний.
25 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 26
Последовательное планирование
Модель
Прогноз качества и неопределённость допустимых режимов.
Кандидаты
Исключают режимы вне аппаратных и безопасных пределов.
Выбор
Сравнивают улучшение и ценность новой информации.
Повтор
После новой партии обновляют модель и проверяют решение.
26 / 36
Notes: NIST/SEMATECH e-Handbook, Iterative nature: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section2/pri223.htm

## Slide 27
Учебный критерий нового опыта
S(x) = E[улучшение(x)] + β·U(x)
U(x) отражает неопределённость; β задаёт вес изучения.
Сначала отфильтровывают опасные и недоступные режимы.
Это схема обсуждения; функция отбора зависит от цели и стоимости.
27 / 36
Notes: NIST/SEMATECH e-Handbook, Iterative nature: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section2/pri223.htm

## Slide 28
Выбор из трёх кандидатов
Режим | Размер, прогноз | Неопред. | Допуск
A | 117 нм | ±2 нм | Да
B | 113 нм | ±8 нм | Да
C | 108 нм | ±5 нм | Нет
Условные значения: B проверяет перспективную, но неопределённую область.
28 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 29
Почему C исключён
Ограничение
Привлекательный прогноз не отменяет предел оборудования.
Запись
Причину исключения сохраняют вместе с кандидатом.
Альтернатива
Изучают ближайшую допустимую область после оценки риска.
29 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 30
Когда остановить серию
Качество
Режим устойчиво выполняет спецификацию с запасом.
Знание
Очередная партия мало меняет решение относительно её цены.
Границы
Доказательства относятся к заданному сырью и масштабу.
30 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 31
Практика: сигнал
Дано
Таблица партий и датчики из первой части.
Задача
Отметить базовый период и построить временной график.
Проверка
Сопоставить с калибровками и сменой режима.
31 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 32
Практика: схема двойника
Состояние
Предложить один баланс для своего процесса.
Измерение
Показать связь датчика с состоянием.
Проверка
Выбрать независимый показатель качества и метрику ошибки.
32 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 33
Практика: следующий опыт
Кандидаты
Назвать три режима внутри аппаратных ограничений.
Аргумент
Сравнить прогноз, неопределённость и стоимость партии.
Протокол
Записать решение, которое изменит результат опыта.
33 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 34
Типичные ошибки
Границы
Путать спецификацию и контрольную карту.
Данные
Считать повторы одной пробы независимыми партиями.
Модель
Проверять на партиях её настройки.
Эксперимент
Выбирать режим вне допустимой области.
34 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 35
Главные выводы
Мониторинг
Сигнал требует проверки причины и качества измерения.
Двойник
Физическую модель обновляют данными и проверяют на новых партиях.
Опыт
Новый режим выбирают с учётом неопределённости и ограничений.
35 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 36
Источники и продолжение
NIST e-Handbook
Мониторинг и последовательный план опытов.
NIST Digital Twins
Данные, модель и проверка на производстве.
Итоговый проект
Применение к исследовательской теме обучающегося.
36 / 36
Notes: NIST/SEMATECH e-Handbook, Process or Product Monitoring and Control: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/pmc.htm
NIST/SEMATECH e-Handbook, Iterative nature: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section2/pri223.htm
NIST Digital Twins for Advanced Manufacturing: https://www.nist.gov/programs-projects/digital-twins-advanced-manufacturing