## Slide 1
От лаборатории к производству
Часть 1. Масштабирование и данные партий
01 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 2
Результат занятия
Масштаб
Объяснить, почему лабораторной рецептуры мало для пилота.
Единица анализа
Разделить измерение, пробу и самостоятельную партию.
След данных
Связать датчик, режим, пробу и решение о качестве.
02 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 3
Сквозной учебный пример
Продукт
Дисперсия частиц SiO₂ после гидролиза прекурсора.
Качество
Гидродинамический размер после стандартной подготовки пробы.
Процесс
Дозирование, перемешивание, температура и выдержка.
Оговорка
Все числа условны. Они служат для анализа, а не для выбора промышленного режима.
03 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 4
Три масштаба
Лаборатория
Пилот и производство
Рецептура, единичный реактор, ручной отбор проб и измерение.
Геометрия аппарата, время смешения, отвод тепла, смены, сырьевые и продуктовые партии.
04 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 5
Вопрос при переносе рецептуры
Зафиксировать
Состав, концентрации, последовательность и метод контроля качества.
Проверить
Физические условия, которые меняются при росте аппарата.
Решить
Какие переменные войдут в план пилотных опытов.
05 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 6
Геометрия и теплообмен
V ∝ L³ A ∝ L² A/V ∝ 1/L
При геометрическом подобии объём растёт быстрее площади поверхности.
Теплоотвод через поверхность на единицу объёма меняется.
Реальный аппарат и режим охлаждения требуют отдельного расчёта.
06 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 7
Локальные условия при смешении
Малый сосуд
Большой аппарат
Быстрое добавление может выглядеть воспроизводимым в лаборатории.
Возникают зоны с разной концентрацией и pH; важны точка ввода и время смешения.
07 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 8
Сопоставление характерных времён
R = tₘᵢₓ / tᵣₓₙ
R — диагностическое отношение для заданных реакции и аппарата.
Если смешение медленнее превращения, возрастает роль локальных условий.
Отношение не заменяет пилотные опыты и не является универсальным критерием подобия.
08 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 9
Наблюдаемые величины процесса
Вход
Партия сырья, масса, концентрация и скорость дозирования.
Состояние
Температура, pH, частота вращения, время выдержки.
Выход
Размер по согласованной методике, доля вне допуска, выход.
Контекст
Аппарат, оператор, калибровка и версия процедуры.
09 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 10
Величины в учебном кейсе
Величина | Как получают | Для чего
pH(t) | Датчик и калибровка | Условия гидролиза
T(t), °C | Датчик в аппарате | Тепловая история
q(t), мл/мин | Дозатор или журнал | История подачи
Размер, нм | Лабораторный анализ | Результат партии
Критичность величин подтверждают знанием процесса и данными.
10 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 11
Партия как единица наблюдения
Партия
Самостоятельный запуск синтеза в определённом режиме.
Проба
Материал, отобранный в установленной точке и моменте.
Измерение
Повтор анализа пробы на приборе.
Вывод
Шесть измерений одной пробы не равны шести партиям.
11 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 12
Иерархия идентификаторов
Таблица | Одна строка | Ключ
batches | Запуск синтеза | batch_id
samples | Отбор материала | sample_id, batch_id
qc | Измерение пробы | measurement_id, sample_id
sensor | Показание датчика | batch_id, time_utc, tag
Датчики привязаны к времени и названию канала.
12 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 13
Временные метки
Начало
Фиксируют загрузку, старт подачи и отбор пробы.
Синхронизация
Единая зона времени и отсчёт от начала партии.
Запаздывание
Лабораторный результат относится к моменту отбора, а не выдачи отчёта.
13 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 14
Частота датчиков и контроля качества
Датчики
Контроль качества
pH и T могут измеряться каждую секунду или минуту.
Размер частиц определяют по нескольким пробам с задержкой.
14 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 15
Паспорт датчика
Измерение
Величина, единица, место установки и диапазон.
Качество
Частота, пропуски, калибровка и замены.
Происхождение
Файл или поток, версия преобразования и время выгрузки.
15 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 16
Замена и калибровка датчика
Событие
Новая калибровка меняет отсчёт и без изменения процесса.
Проверка
Сопоставляют с контрольным стандартом или независимым каналом.
История
Сохраняют исходные показания и протокол пересчёта.
16 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 17
Подготовка пробы для DLS
Процедура
Интерпретация
Разбавление, диспергирование, время после отбора и температура записываются.
Гидродинамический размер зависит от состояния дисперсии и выбранной методики.
17 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 18
Цифровая нить партии
До процесса
Сырьё, аппарат, версия рецептуры и плановый режим.
Во время
Ряды датчиков, вмешательства и отклонения.
После
Пробы, QC, решение о партии и обратная связь.
18 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 19
Слияние таблиц
Шаг | Ключ | Риск
Датчик → партия | batch_id | Размножение QC-строк
Проба → партия | batch_id | Неверный момент отбора
QC → проба | sample_id | Псевдоповторы
Решение → партия | batch_id | Утечка будущего
Признаки временного ряда считают до соединения с QC.
19 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 20
Проверки перед анализом
Ключи
Нет ли повторных и пропущенных batch_id / sample_id.
Единицы
Не смешаны ли минуты и секунды, нм и мкм.
Время
Нет ли признаков после момента решения.
События
Отмечены ли остановки и ручные вмешательства.
20 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 21
Признаки температурной кривой
До подачи
Начальная температура и стабильность.
При подаче
Максимум и интеграл отклонения от цели.
После подачи
Время возвращения в окно и выдержка.
Протокол
Границы временных окон задают до подгонки модели.
21 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 22
Корреляция и порядок событий
Ситуация
Оператор усиливает охлаждение после перегрева.
Наблюдение
Сильное охлаждение связано с худшим качеством.
Толкование
Охлаждение может быть следствием уже начавшегося отклонения.
Проверка
Установить порядок событий и проверить гипотезу опытом.
22 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 23
Учебные партии: уровень и разброс
Chart: 
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10
Размер, нм | 115 | 117 | 114 | 118 | 116 | 124 | 125 | 127 | 123 | 126
B01–B05: исходный режим.
B06–B10: условия изменились.
Средние по партиям; причину по графику не доказать.
23 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 24
Разброс внутри и между партиями
yᵢⱼ = μ + bᵢ + εᵢⱼ
bᵢ — отличие партии i, εᵢⱼ — вариация повторов.
Следует разделять разброс проб и приборный повтор.
Оценка компонент разброса требует независимых партий.
24 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 25
Среднее и диапазон партии
Среднее
Сравнение партий при репрезентативном отборе.
Диапазон
Неоднородность отбора и разброс анализа.
Ограничение
Удачное среднее не подтверждает стабильность выпуска.
25 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 26
Сдвиг и дрейф
Сдвиг
Дрейф
После смены сырья, рецептуры или датчика уровень резко меняется.
Уровень меняется постепенно из-за аппарата, среды или измерения.
26 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 27
Окно допустимых режимов
Качество
Спецификация и способ измерения задаются заранее.
Ограничения
Оборудование, безопасность и расход ресурсов.
Надёжность
Проверяется доля партий в допуске, а не только лучшая точка.
27 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 28
Проверка на новых партиях
Разделение
Обучение и проверка группируются по batch_id.
Время
Для будущего прогноза используют более поздние партии.
Отчёт
Число партий, ошибка, интервал и доля вне допуска.
28 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 29
Кейс: переход с 2 на 20 л
Наблюдение
После переноса средний размер увеличился.
Данные
pH(t), T(t), подача и шесть партий каждого масштаба.
Сначала
Проверить метод QC, сырьё и сопоставимость временных окон.
29 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 30
Что запросить для сравнения
Блок | Нужно знать | Вопрос
Геометрия | Схема, мешалка | Изменилось ли смешение?
Тепло | Мощность, охлаждение | Изменилась ли T(t)?
Подача | Профиль q(t) | Есть ли локальные пики?
QC | Отбор и подготовка | Сопоставим ли размер?
30 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 31
План пилотного опыта
Гипотеза
Предполагаемый механизм записывают заранее.
Изменение
Меняют один фактор или спланированное сочетание.
Контроль
Повторные партии и единая методика QC.
Критерий
Условия успеха и остановки определены до опыта.
31 / 36
Notes: NIST/SEMATECH e-Handbook, Iterative nature of experimentation: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section2/pri223.htm

## Slide 32
Практика: четыре таблицы
batches.csv
batch_id, recipe_version, vessel, raw_lot, start_utc.
sensor.csv
batch_id, time_utc, tag, value, unit, calibration_id.
samples.csv
sample_id, batch_id, draw_utc, position.
qc.csv
measurement_id, sample_id, size_nm, method_version.
32 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 33
Практика: аналитический результат
Фигура
Размер по партиям с пометками смен режима и калибровки.
Таблица
Одна строка на партию с признаками и QC.
Текст
Два возможных механизма и план их проверки.
33 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 34
Самостоятельная работа
Свой процесс
Выбрать параметр качества по исследовательской теме.
Идентификаторы
Нарисовать связь партии, пробы и измерения.
Масштаб
Назвать два физических фактора переноса.
34 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 35
Главные выводы
Перенос
Рецептуру дополняют физика аппарата и история режима.
Единица
Вывод о выпуске опирается на независимые партии.
След
Версии, события и ключи помогают разбирать отклонения.
35 / 36
Notes: Учебный пример синтеза SiO₂. Все численные значения условны.

## Slide 36
Далее
Мониторинг
Контрольные карты, дрейф и действия по сигналу.
Модель
Цифровой двойник с проверкой по новым партиям.
Эксперимент
Выбор следующего допустимого режима.
36 / 36
Notes: NIST/SEMATECH e-Handbook, Process or Product Monitoring and Control: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/pmc.htm