## Slide 1
01 / 40
От лаборатории
к производству
Часть 2. Мониторинг, цифровой двойник и следующий пилот
Notes: Продолжение лекции 13. Числа и допуск синтетические.

## Slide 2
Что студент сделает на занятии
02 / 40
Мониторинг
Рассчитает сигнал по последовательности независимых партий.
Модель
Обновит оценку физического состояния по датчику и проверит прогноз.
Опыт
Выберет допустимый пилот с заранее записанным критерием.

## Slide 3
Новый ряд после факторного пилота
03 / 40
B101–B120
20 л, R2: предполагаемая стабильная база для упражнения.
B121–B130
Тот же масштаб и рецепт; партии идут позже по времени.
События
B122: новый лот; B125: пропуск температуры; B127: замена датчика.
Notes: Это отдельный синтетический ряд, не продолжение B01–B08 из лекции 13.

## Slide 4
Три момента принятия решения
04 / 40
До запуска
Известны сырьё, рецепт и допустимые уставки.
В 35 минут
Только прошедшие контроль показания и события не позже отбора.
В 50 минут
Приходит лабораторный DLS-размер; проверяем сохранённый прогноз.

## Slide 5
Единица мониторинга
05 / 40
Партия
Один независимый запуск: одна точка на карте размера.
Пробы
Показывают неоднородность внутри партии.
Повторы DLS
Проверяют воспроизводимость измерения, но не множат партии.

## Slide 6
Два вида границ
06 / 40
Спецификация
Условное требование к размеру по согласованной методике DLS: 108–125 нм.
Решение о конкретной партии идёт по процедуре QC.
Контрольные пределы
Ориентир обычной вариации ранее стабильного процесса.
Выход за предел вызывает расследование, а не автоматический брак.
Notes: NIST e-Handbook: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc32.htm

## Slide 7
Все 30 в допуске, но процесс меняется
07 / 40
Chart: Размер DLS, нм
| B101 | B102 | B103 | B104 | B105 | B106 | B107 | B108 | B109 | B110 | B111 | B112 | B113 | B114 | B115 | B116 | B117 | B118 | B119 | B120 | B121 | B122 | B123 | B124 | B125 | B126 | B127 | B128 | B129 | B130
DLS партии | 115.5 | 116.4 | 114.7 | 116.8 | 117.1 | 115.2 | 116.2 | 114.9 | 117.3 | 116.5 | 115.8 | 116 | 115.3 | 117.4 | 116.7 | 114.8 | 116.3 | 115.6 | 117 | 115.7 | 116.8 | 117.4 | 118.2 | 118.4 | 119 | 119.6 | 120.5 | 121.4 | 122.3 | 123.1
Верхний I-предел | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858 | 118.5858
Нижний I-предел | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342 | 113.5342
Допуск 125 нм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Допуск 108 нм | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
B125 = 119,0 нм
Выше учебного I-предела 118,586 нм; ниже допуска 125 нм.
Notes: Точки из production/data/14-pilot_batches.csv; пределы ±3s учебные. NIST: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc32.htm

## Slide 8
До настройки карты
08 / 40
01
Проверить метод DLS, режим и последовательность партий.
02
Разобрать известные особые причины и полноту данных.
03
Зафиксировать базу, правило сигнала, ответственного и версию границ.
Notes: NIST Phase I/II: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section1/pmc12.htm

## Slide 9
Учебные границы по 20 партиям
09 / 40
116,060 ± 3 × 0,842 нм
Снизу 113,534 нм; сверху 118,586 нм. Первое индивидуальное превышение: B125 = 119,0 нм.
20 партий дают неточную оценку вариации. Это иллюстрация, а не настроенная I–MR-карта.
Notes: Для настоящей I–MR-карты NIST рассматривает скользящий размах: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc322.htm

## Slide 10
EWMA на новых партиях
10 / 40
zₜ = 0,25xₜ + 0,75zₜ₋₁
Перед B121 устанавливаем z₀ = 116,060 нм. Недавняя последовательность получает больший вес.
Правило использует отдельные пределы для EWMA, а не границы исходных точек.
Notes: NIST EWMA: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc324.htm

## Slide 11
Память EWMA
11 / 40
B121 в z₁
Вес 0,25.
B121 в z₂
Вес 0,25 × 0,75 = 0,1875.
B121 в z₃
Вес 0,25 × 0,75² = 0,1406.

## Slide 12
Пределы EWMA меняются в начале
12 / 40
σ(zₜ) = σ√{λ/(2−λ) · [1−(1−λ)²ᵗ]}
При z₀, фиксированном на базовой средней, берём UCLₜ = μ₀ + 3σ(zₜ). Для B123 он равен 116,926 нм.
Формула предполагает независимые наблюдения и не учитывает ошибку оценки μ₀ и σ.
Notes: NIST EWMA: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc324.htm

## Slide 13
Первые шаги EWMA
13 / 40
Партия | DLS, нм | EWMA, нм | Верхний предел | Сигнал
B121 | 116,8 | 116,245 | 116,691 | нет
B122 | 117,4 | 116,534 | 116,849 | нет
B123 | 118,2 | 116,950 | 116,926 | да
B124 | 118,4 | 117,313 | 116,966 | да
B125 | 119,0 | 117,735 | 116,987 | да
У B123 индивидуальная точка ещё ниже 118,586 нм.
Notes: Расчёт из production/examples/lecture14.py; λ=0,25, L=3.

## Slide 14
Сигнал EWMA появляется на B123
14 / 40
Chart: EWMA, нм
| B121 | B122 | B123 | B124 | B125 | B126 | B127 | B128 | B129 | B130
EWMA | 116.245 | 116.5337 | 116.9503 | 117.3127 | 117.7346 | 118.2009 | 118.7757 | 119.4318 | 120.1488 | 120.8866
Верхний EWMA-предел | 116.6914 | 116.8493 | 116.9255 | 116.9656 | 116.9874 | 116.9994 | 117.0061 | 117.0099 | 117.012 | 117.0131
B123
116,950 > 116,926
Первый учебный сигнал при фиксированном правиле.
Notes: Учебные временные пределы при λ=0,25 и L=3; NIST EWMA: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc324.htm

## Slide 15
Два правила, два вопроса
15 / 40
Индивидуальные точки
B125 впервые превышает 118,586 нм.
Правило хорошо видно на крупном разовом изменении.
EWMA
B123 впервые превышает свой предел.
Несколько умеренных изменений накапливаются.
Notes: Частоты ложных сигналов обоих правил в учебном ряду не калиброваны.

## Slide 16
События вокруг первого сигнала
16 / 40
B122
Смена лота сырья L1 → L2 предшествует сигналу.
B123
Первое превышение предела EWMA.
B125 / B127
Позднее: пропуск температуры и замена температурного датчика.

## Slide 17
Первый разбор B123
17 / 40
01
Поднять сырой QC, метод DLS, пробоотбор и контрольный образец.
02
Сопоставить лот сырья с временем и журналом процесса.
03
Записать проверку причины и решение по партии отдельно.

## Slide 18
Две конкурирующие причины
18 / 40
Свойство сырья
Лот L2 появился до роста размера.
Проверка требует сопоставимых независимых партий L1 и L2.
Дрейф процесса или QC
Меняются смешение, теплоотвод или метод DLS.
Нужны временные профили и контрольный образец.
Notes: Наблюдательная последовательность смешивает лот и время.

## Slide 19
Данные датчиков не следует чинить молча
19 / 40
B125
Пропуск температуры: сохранить окно, долю покрытия и причину.
B127
Новая версия калибровки после замены датчика.
DLS
Размер партии остаётся отдельным результатом QC.

## Slide 20
Мониторинг модели
20 / 40
До результата
Проверить диапазон входов, время, полноту и калибровку датчиков.
После QC
Сравнить сохранённый прогноз с независимым DLS-результатом.
Новый режим
Проверить ошибку на поздних партиях при другом лоте и датчике.

## Slide 21
Что известно в каждый момент
21 / 40
Когда | Доступно | Ещё недоступно
До запуска | Рецептура, лот, план | Датчики и QC новой партии
35-я минута | Показания до отбора | 37-я минута; QC в 50 мин
50-я минута | Журнал и лабораторный QC | Нельзя назвать это прогнозом в 35 мин
В файл прогноза записывают время выпуска и версию модели.

## Slide 22
Цифровой двойник для одной задачи
22 / 40
Объект
Конкретный аппарат и разрешённая область режимов.
Связь
Датированные показания уточняют оценку состояния.
Проверка
Прогноз и его неопределённость сверяют на новых партиях.
Notes: NIST credibility of twins: https://www.nist.gov/publications/credibility-consideration-digital-twins-manufacturing

## Slide 23
Идеализированный баланс концентрации
23 / 40
dC/dt = (F/V)(Cᵢₙ − C) − kC
a = F/V = 0,25 мин⁻¹; k = 0,08 мин⁻¹; Cᵢₙ = 1,4; C(0) = 0,2.
C — усреднённая концентрация. Баланс не предсказывает локальный pH и распределение размеров.

## Slide 24
Аналитическое решение баланса
24 / 40
C(t) = C* + [C(0) − C*]e⁻⁽ᵃ⁺ᵏ⁾ᵗ
C* = aCᵢₙ/(a+k) = 1,060606; время релаксации τ = 1/(a+k) = 3,03 мин.
При t = 20 мин аналитическое значение C = 1,059435 условных единиц.

## Slide 25
Состояние и показания датчика
25 / 40
Chart: Условные единицы
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Баланс C(t) | 0.2 | 0.6158 | 0.83071 | 0.94178 | 0.99919 | 1.0289 | 1.0442 | 1.0521 | 1.0562 | 1.0583 | 1.0594
Показания датчика | 0.1706 | 0.6608 | 0.80117 | 1.0036 | 0.95747 | 1.1197 | 1.1028 | 1.0974 | 1.1151 | 1.0687 | 1.1693
После 10 мин
Показания выше баланса.
Проверить эталон, вход и параметры перед обновлением.
Notes: Синтетические точки: seed=140, шум σ=0,025; после 10 мин смещение +0,08. Пример не связан с реальным датчиком.

## Slide 26
Проверка численного решения
26 / 40
Шаг Эйлера | Ошибка C(20) | Что проверили
0,2 мин | 0,000239 | Численная реализация уравнения
0,1 мин | 0,000123 | Ошибка уменьшается с шагом
Это не валидация физики синтеза SiO₂.

## Slide 27
Модель наблюдения
27 / 40
yₜ = h(Cₜ,Tₜ,…) + bₜ + εₜ
Если датчик измеряет C непосредственно, h(C)=C. Для pH нужна отдельная калибровка функции h.
Инновация rₜ = yₜ − h(C⁻ₜ) вычисляется ДО включения текущего показания.

## Slide 28
Один шаг обновления состояния
28 / 40
K = 0,06² / (0,06² + 0,04²) = 0,6923
При прогнозе 0,80 и показании 0,90 получаем C⁺ = 0,8692; σ⁺ = 0,0333.
Предпосылка: независимые случайные ошибки и отсутствие неучтённого смещения.

## Slide 29
После замены датчика
29 / 40
Смещение
Если b = +0,08, оценка C⁺ сместится примерно на +0,055.
Формальная σ⁺
Число 0,0333 не учитывает эту систематическую ошибку.
Действие
Проверить эталон и версию калибровки, при необходимости пропустить обновление.

## Slide 30
Что модель не может утверждать
30 / 40
Идентифицируемость
Одно плато C* даёт отношение a/(a+k).
Переходная кривая добавляет масштаб времени a+k.
Размер DLS
Баланс C не содержит механизма зарождения и агрегации.
Нужна проверенная связь истории процесса с измеренным качеством.

## Slide 31
Достоверность двойника
31 / 40
Верификация
Совпадение численного и аналитического решения заданного баланса.
Калибровка
Параметры, датчик и связь с QC оцениваются по указанным партиям.
Валидация
Заранее сохранённый прогноз проверяется на поздних независимых партиях.
Notes: NIST VVUQ: https://www.nist.gov/publications/credibility-consideration-digital-twins-manufacturing

## Slide 32
Прогноз для будущей партии
32 / 40
Случайный разброс
Партии различаются даже при неизменном режиме.
Модель
Параметры, физика и новое сырьё могут изменить прогноз.
Решение
Прогностическое SD нельзя подменять ошибкой среднего прошлого набора.

## Slide 33
Три условных кандидата
33 / 40
Режим | Прогноз DLS | SD будущей партии | Аппарат
A | 117 нм | 2 нм | допустим
B | 113 нм | 4 нм | допустим
C | 110 нм | 2 нм | запрещён
Все числа синтетические; C исключают до ранжирования.

## Slide 34
Вероятность учебного допуска
34 / 40
P = Φ[(125−μ̂)/s] − Φ[(108−μ̂)/s]
A ≈ 1,000; B ≈ 0,893; у C ≈ 0,841, но его нельзя проводить из-за оборудования.
Формула требует проверенной нормальной прогностической модели будущей независимой партии.

## Slide 35
Выбор после ограничений
35 / 40
A: подтверждение
Ближе к изученному режиму, высокая расчётная вероятность выполнения учебного допуска.
B: новая информация
Возможен после проверки границ; больше риск и выше ценность проверки модели.
Результат не гарантирован.

## Slide 36
План проверяющего пилота
36 / 40
01
Оба режима и, если возможно, оба лота в допустимой области.
02
Независимые партии; порядок рандомизирован внутри доступных блоков.
03
Протокол DLS, число повторов и правило остановки записаны до запуска.
Notes: NIST iterative experimentation: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section2/pri223.htm

## Slide 37
Запись нового опыта
37 / 40
До запуска
Версия модели v1, время прогноза, интервал и разрешённый режим.
После QC
Сохранённый прогноз сравнивают с измерением новой партии.
После проверки
При необходимости обновляют модель; сохраняют и отрицательный результат.

## Slide 38
Практика: мониторинг
38 / 40
01
Прочитать CSV и проверить одну строку на независимую партию.
02
Построить исходный QC и EWMA с разными пределами.
03
Назвать первый сигнал и отделить его от причины и решения о качестве.

## Slide 39
Практика: модель и пилот
39 / 40
01
Сверить аналитическое решение с шагами Эйлера.
02
Обновить состояние по калиброванному наблюдению и оценить смещение.
03
Выбрать допустимый пилот и заранее записать способ его проверки.

## Slide 40
Материалы и продолжение
40 / 40
Практика
CSV, Python-скрипт и задания в production/.
Источники
NIST e-Handbook (SPC, DOE); NIST Digital Twins (VVUQ).
Проект
Применить схему к своему научному процессу и его ограничениям.
Notes: Основные ссылки приведены в конспекте лекции 14.